zał. 1

OPIS przedmiotu ZAMÓWIENIA

- Zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod budowę wraz z kontrolą osób przebywających na terenie budowy  w tym wygrodzenie ww. terenu nieprzeziernym ogrodzeniem wysokości  2.00m

- Geodezyjny monitoring osiadania budynku teatru oraz obiektu usytuowanego wzdłuż wschodniej granicy.

- Wydzielenie i zabezpieczenie miejsc składowania i gromadzenia materiałów budowlanych, elementów konstrukcji wraz z ich zabezpieczeniem.

5. Prace konstrukcyjno- budowlane

5.1 Budynek administracyjny  „A”  - Nadbudowa o dwie kondygnacje części frontowej dla potrzeb administracji wraz z wydzieleniem części gościnnej wraz z przebudową wnętrza

  - Wykonanie wzmocnień istniejących fundamentów oraz wykonanie nowych

  - Wykonanie elementów  stalowych i żelbetowych( stropy , ściany, podciągi , słupy rdzenie klatki schodowe itp.)

  - Wykonanie izolacji pionowych i poziomych w tym iniekcji ścian po zdiagnozowaniu poziomu ich zawilgocenia i rodzaju zasolenia elementów murowych.

  - Wywóz urobku oraz elementów rozbiórkowych

  - Odtworzenie wykończenia szatni  oraz toalet w piwnicy

  - Wykonanie kompletnych posadzek oraz wykładzin ściennych

  - Wykonanie robót wykończeniowych ( tynkowanie , malowanie , okładzin płytkowych gresowych i ceramicznych

  - Osadzanie drzwi wraz z okuciami

  - Szyb windowy wraz z dostawą i montażem windy

  - Wykucia , zamurowania otworów wraz z osadzaniem nadproży stalowych.

K .Rozbiórka istniejącej klatki schodowej zlokalizowanej w części frontowej budynku.

  - Wykonanie nowej klatki schodowej w części frontowej budynku. Klatka schodowa obudowana i oddymiana.

  - Budynek „B”  - sala widowiskowa -  modernizacja

  - Zabezpieczenie istniejących pomieszczeń przed zalaniem i uszkodzeniami wynikającymi z prowadzonych prac budowlanych

  - Zabezpieczenie całej konstrukcji i jej elementów  na etapie rozbiórek przed przemieszczeniem i zawaleniem.

  - Rozbiórka istniejącego dachu wraz ze stropem technicznym nad widownią

  - Wykonanie nowego dachu wraz ze stropem technicznym nad widownią

  - Wymiana podłogi podniesionej widowni wraz z wymianą foteli. Zaplanowano podniesienie widowni oraz odsunięcie jej od sceny

  - Wykonanie sufitu podwieszonego akustycznego

  - Wykonanie wszystkich pozostałych elementów instalacji elektroakustycznej ustrojów akustycznych wraz z badaniem parametrów akustycznych widowni  po wykonaniu instalacji.

  - Wykonanie wszystkich robót budowlanych opisanych projektem budowlanym i wykonawczym wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

  - Wykonanie elementów  stalowych i żelbetowych( stropy , ściany, podciągi , słupy rdzenie klatki schodowe itp.)

  - Budynek „C” – scena – modernizacja z wymianą instalacji i wyposażenia technicznego

5.3.1Wykonanie nowej kompletnej instalacji i wyposażenie technicznego sceny tzw. sceno-techniki , zgodnie z projektem w tym (kompletnego oświetlenia scenicznego oraz  systemu elektroakustyki), kompletnego systemu mechaniki scenicznej bez zapadni z tyłu sceny,

5.3.2Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej za pomocą iniekcji ścian wewnętrznych w kondygnacji piwnicy( dobór metody należy poprzedzić badaniem zasolenia ścian oraz ich wilgotności )

    - Remont konstrukcji stalowej dachu z zabezpieczeniem PPOŻ

- Budynek „D” – garderoba  i kieszeń sceniczna  – przebudowa wewnętrzna

  - Przebudowa wewnętrzna

  - Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej za pomocą iniekcji ścian wewnętrznych w kondygnacji piwnicy( dobór metody należy poprzedzić badaniem zasolenia ścian oraz ich wilgotności )

- Budynek „D” – budynek stolarni – remont i nadbudowa

  - Remont i nadbudowa pomieszczenia magazynowego

  - Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem

- Roboty budowlane  dla wszystkich „budynków” A,B,C,D

8.1 Wymiana stropów wskazanych w projekcie budowlanym i wykonawczym  do wymiany.

8.2 Remont wraz z przebudową wewnętrznych ścian, skucie uszkodzonych tynków    ścian i sufitów, wykonanie nowych tynków, remont oblicowań,

  - Wykonanie nowych otworów drzwiowych wewnętrznych,

  - Zamurowanie wybranych otworów okiennych i drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych,

  - Skucie wierzchnich warstw posadzki na gruncie oraz wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej wraz z nowymi warstwami posadzkowymi ,

  - Miejscowo skucie/ demontaż wierzchnich warstw posadzek na poszczególnych kondygnacjach oraz wykonanie nowych,

  - Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej za pomocą iniekcji ścian wewnętrznych w kondygnacji piwnicy( dobór metody należy poprzedzić badaniem zasolenia ścian oraz ich wilgotności )

  - Demontaż wierzchnich warstw dachowych w celu wykonania attyk i korytek dachowych. Wykonanie nowych warstw wierzchnich,

  - Wykonanie docieplenia budynków z  odwzorowaniem  pierwotnej geometrii ścian  zewnętrznych

  - Odświeżenie istniejących elewacji - malowanie, przegląd opierzeń i parapetów

  - Wykonanie izolacji istniejących ścian (Budynek A, B, C, D) . Po dociepleniu budynku należy zachować geometrie istniejącej elewacji.

  - Wykonanie robót tynkarskich , malarskich , rozbiórkowych , murowych,

  - Posadzki na stropach

  - Tynki i okładziny wewnętrzne

  - Balustrady schodowe  i pochwyty

  - Stolarka drzwiowa z okuciami

  - Rolety wewnętrzne

  - Ścianki aluminiowe wewnętrzne w raz z okuciami i samozamykaczami ( dopuszcza się zastąpienie ścianek wewnętrznych aluminiowych ściankami GK na ruszcie stalowycm)

  - Wykonanie sufitów podwieszonych ( dopuszcza się wykonanie wszystkich sufitów jak podwieszone w systemie G-K na ruszcie stalowym)

  - Wykonanie wszystkich robót budowlanych opisanych projektem budowlanym i wykonawczym( żelbetowe, murowe, stalowe, wykończeniowe itp.)

  - Wygłuszenie Sali prób i studia nagrań

  - Wymiana ślusarki okiennej

  - Obróbki blacharskie

  - Dostawa i montaż foteli na widowni

  - Wyposażenie (  biały montaż ,armatura sanitarna, osprzęt elektryczny i do instalacji słaboprądowych i teletechnicznych, zabudowy)

  - Łamacze świateł i daszki

  - Wykonanie wszystkich robót budowlanych opisanych projektem, a nie wyszczególnionych powyżej, które są niezbędne do realizacji celu jakim jest „Modernizacja Teatru Powszechnego w Łodzi w ramach rewitalizacji Teatru Powszechnego”

9 Roboty instalacyjne w budynkach A, B, C, D

9.1 Instalacja wentylacji

9.1.1 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń

9.1.2 W ciągach wentylacji grawitacyjnej przewiduje się zainstalowanie wentylatorów kanałowych współpracujących z instalacją oświetlenia.

9.1.3 Zakres robót obejmie wymianę wszystkich kanałów wentylacyjnych, anemostatów i kratek nawiewnych i wywiewnych. Nowe urządzenia wentylacyjne (w tym centrale) zgodnie z projektem.

9.1.4 Zamawiający przewiduje wykorzystanie części istniejących urządzeń wentylacyjnych (opisane w projekcie). Urządzenia te w ramach zamówienia musza być poddane kompletnemu przeglądowi i remontowi z wymiana wszystkich części eksploatacyjnych na nowe. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć urządzenia przeznaczone do przyszłego wykorzystania na czas trwania prac budowlanych. Wykonawca dostosuje lub wymieni istniejącą automatykę sterowniczą urządzeń wentylacyjnych na nową. Uruchomienie i regulacja wyremontowanych urządzeń wentylacyjnych spoczywa na Wykonawcy.

9.1.5 Wszystkie instalacje wentylacji i klimatyzacji w budynku muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku przepisom polskiego prawa.

9.2 Instalacje wod-kan

9.2.1Wykonanie instalacji wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej i kanalizacji. Zamówienie obejmuje demontaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz montaż w to miejsce nowych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wraz z armaturą, ceramiką i nowym wyposażeniem węzłów sanitarnych. Nowa instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji musi być doprowadzona do wszystkich wymagających tego urządzeń w obiekcie.

9.2.2Przebudowa nie będzie obejmować przyłącza wodociągowego do budynku frontowego teatru, instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej w nieprzebudowywanej części budynku oraz instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji w toaletach widzów.

9.2.3 Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć na czas robót instalację wodne i kanalizacyjne, armaturę i wyposażenie sanitarne we wszystkich pomieszczeniach które nie będą podlegały przebudowie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pozostawionych na czas  trwania remontu elementów instalacji, armatury i ceramiki Wykonawca wymieni je na nowe na swój koszt. Przed ponownym uruchomieniem istniejącej oraz nowej części instalacji wody i kanalizacji należy wykonać ich płukanie, dezynfekcję, kontrolę szczelności. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu istniejącej jak i nowej instalacji Wykonawca ma obowiązek je usunąć.

9.2.4 Wszystkie instalacje wod-kan w budynku muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku przepisom polskiego prawa.

9.3 Instalacje C.O., C.T.

9.3.1. Zamówienie obejmuje demontaż istniejących instalacji C.O. i C.T i montaż nowej instalacji wraz z jej podłączeniem do odbiorników i włączeniem nowo wykonanej części instalacji do istniejącego węzła cieplnego. Zamawiający musi otrzymać w pełni sprawną i działającą instalację, podłączoną do wszystkich wymagających tego urządzeń. Instalacja C.O. i C.T. musi być sprawna, działająca i gotową do eksploatacji.

9.3.2 Zamawiający przewiduje pozostawienie części instalacji wykonanej w latach 2009-2010. Instalacje tą należy na czas robót zabezpieczyć (zdjąć grzejniki i armaturę, rury zaślepić). Przed ponownym uruchomieniem instalacji C.O. i C.T. należy założyć wszystkie zdemontowane urządzenia , wykonać płukanie, kontrolę szczelności i uruchomienie. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu istniejącej jak i nowej instalacji Wykonawca ma obowiązek je usunąć.

9.3.3 Wszystkie instalacje C.O. i C.T  w budynku muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku przepisom polskiego prawa.

9.4 Instalacje wody lodowej

9.4.1 Zamówienie obejmuje demontaż istniejących instalacji wody lodowej i montaż nowej instalacji wraz z jej podłączeniem do odbiorników i źródła chłodu. Zamawiający musi otrzymać w pełni sprawną i działającą instalację, gotową do eksploatacji. Instalacja musi być podłączona do wszystkich wymagających tego urządzeń.

9.4.2 Zamawiający przewiduje pozostawienie części instalacji wykonanej w latach 2009-2010. Instalacje tą należy na czas robót zabezpieczyć (zdjąć armaturę, rury zaślepić). Przed ponownym uruchomieniem instalacji należy założyć wszystkie zdemontowane urządzenia , wykonać płukanie, kontrolę szczelności i uruchomienie. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu istniejącej jak i nowej instalacji Wykonawca ma obowiązek je usunąć

9.4.3 Wszystkie instalacje wody lodowej w budynku muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku przepisom polskiego prawa.

.

9.5 Instalacja tryskaczowa

9.5.1 Wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej. Zamówienie obejmuje montaż nowej instalacji tryskaczowej oraz demontaż istniejących instalacji tryskaczowej i ich ponowny montaż. Zamówienie obejmuje wymianę wszystkich główek tryskaczy w całym obiekcie.

9.5.2 Zamawiający przewiduje pozostawienie części instalacji. Instalacje tą należy na czas robót zabezpieczyć (zdjąć armaturę, rury zaślepić lub zdemontować i zmagazynować). Przed ponownym uruchomieniem instalacji należy ją oczyścić, pomalować i ponownie zmontować, wykonać płukanie, kontrolę szczelności i uruchomienie. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu istniejącej jak i nowej instalacji Wykonawca ma obowiązek je usunąć.

9.5.3 Wszystkie instalacje tryskaczowe i hydrantowe w budynku muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku przepisom polskiego prawa.

10 Instalacje elektryczne

10.1 Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej

10.1.1 Z uwagi na wzrost mocy przyłączeniowej (z wartości 120kW do przewidywanej 350kW), istniejąca stacja musi być zmodernizowana.

Modernizacja winna być wykonana przez wykonawcę  na podstawie otrzymanych z PGE „DYSTRYBUCJA” warunków przyłączeniowych.

Przewidywany zakres prac jest następujący:

- Wymiana istniejącego transformatora, na nowy (większy), suchy. W tym celu należy przeprojektować istniejącą komorę transformatorową, tak by jego wymiana była możliwa (np. należy przełożyć istniejące linie zasilające - własność PGE).

- Dostosować istniejący układ chłodzenia transformatora dostosowany do nowej jednostki (np. zastosować podwójny układ chłodzenia).

- Dostosować istniejący układ pomiarowy, dostosowany do warunków przyłączeniowych. Winien on być uzgodniony z PGE i wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami.

- Dostosować istniejącą rozdzielnicę SN, do nowych warunków przyłączeniowych z uwzględnieniem zmiany transformatora.

- Dostosować istniejącą rozdzielnicę główną nn-0,4kV, do nowych warunków przyłączeniowych i do projektowanych zmian w instalacjach elektrycznych. Dotyczy to wymiany istniejącej linii zasilającej, głównego wyłącznika (z zastosowaniem jej zdalnego wyłączenia, przez główny wyłącznik prądu).

- Po zakończeniu wszystkich robót elektrycznych, związanych z modernizacją teatru należy wykonać pomiar: rzeczywistego współczynnika cosȹ i procentową obecność wyższych harmonicznych, na podstawie których dobrać baterię kondensatorów statycznych.

Wszystkie prace związane z modernizacją stacji transformatorowej muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom polskiego prawa.

10.2 Instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych

Wykonanie instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych w modernizowanych pomieszczeniach Teatru Powszechnego w Łodzi.

Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na wykorzystanie zbrojenia fundamentów, do wykonania uziemienia, przed ich zalaniem betonem należy dokonać odbioru wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

10.3 Instalacje siły, sterowania i gniazd wtykowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji siły  gniazd wtykowych oraz instalacji zasilania urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć urządzenia przeznaczone do przyszłego wykorzystania, na czas trwania prac budowlanych.

Z uwagi na zakres prowadzonych prac w całym obiekcie należy przewidzieć odtworzenie istniejących linii zasilających, do rozdzielnic usytuowanych w obrębie Małej Sceny.

Wentylatory wentylacji grawitacyjnej zainstalowane na kanałach mają współpracować z instalacją oświetlenia.

Zakres robót obejmie demontaż w/w instalacji i wykonanie nowych, zgodnie z projektem (z wyjątkiem pomieszczeń związanych z Małą Sceną).

Wykonać pomiary przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji i skuteczności ochrony dokonać sprawdzenia i regulacji obwodów sterowania urządzeń elektrycznych.

Wykonane instalacje siły, sterowania i gniazd wtykowych muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

10.4 Instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe)

Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego we wszystkich pomieszczeniach Teatru Powszechnego w Łodzi.

Powyższy zakres robót nie obejmuje instalacji oświetlenia ogólnego Małej Sceny. Instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe) zarówno zainstalowane wg dokumentacji projektowej, jak również istniejące (związane z Małą Sceną) winny być monitorowane przez jedną, wspólną centralkę.

Wykonać  pomiary oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

10.5 Instalacje technologiczne – oświetlenie technologiczne

Wykonanie instalacji oświetlenia technologicznego sceny głównej Powyższy zakres robót nie obejmuje instalacji oświetlenia technologicznego Małej Sceny. Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na ingerencję podczas modernizacji, w istniejące pomieszczenie BOW (szyb windy), Wykonawca musi przewidzieć wykonanie następujących robót: - odłączenie i przeniesienie szaf dimmerowych, krosownicy, spliterów sygnału DMX, rozdzielni Małej Sceny oraz tras kablowych oświetlenia, akustyki i mechaniki sceny oraz ponowne ich podłączenie (do identycznego stanu, sprzed remontu - taka sama numeracja i liczba obwodów, identyczne podłączenie gniazd do kaset dimmerowych, identyczne podłączenie przewodów sygnałowych do spliterów). Na wykonawcy spoczywa obowiązek ich przeglądu.

Wykonać pomiary oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz dokonać regulacji obwodów sterowania oświetleniem scenicznym.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

10.6 Instalacje ochrony odgromowej

Wykonanie instalacji ochrony odgromowej budynku Teatru Powszechnego w Łodzi.

Istniejące instalacje należy zdemontować a następnie po wykonaniu nadbudowy należy wykonać nowe, zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonanie pomiarów oporności uziemienia całego obiektu.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

11 Instalacje teletechniczne

11.1 Instalacje systemu Digital Signage

Wykonanie instalacji systemu informacji wizualnej widzów. Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien dokonać konfiguracji, regulacji, oprogramowania i uruchomienia całości systemu, a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

11.2 Instalacje przyzywowe

Wykonanie instalacji przyzywowej w modernizowanych pomieszczeniach (toalety dla niepełnosprawnych). Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

11.3 Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru - SAP

Wykonanie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru we wszystkich pomieszczeniach Teatru Powszechnego w Łodzi.

Istniejące instalacje w obrębie Małej Sceny muszą być włączone do nowoprojektowanej centralki SAP. Instalacje SAP, w części modernizowanej muszą zostać zdemontowane a po wykonaniu całości robót budowlanych, należy je wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonana instalacja SAP winna współpracować z istniejącą i nowoprojektowaną instalacją tryskaczową budynku, wentylacją, klapami oddzielenia pożarowego, systemem oddymiania, kurtyną p. pożarową, itp.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania wszystkich obowiązujących prób i pomiarów oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu, a także obowiązek przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

11.4 Instalacje oddymiania

Wykonanie instalacji oddymiania

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonana instalacja winna współpracować z centralką SAP całego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

11.5 Instalacje okablowania strukturalnego - SO

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego.

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonana instalacja i nowa szafa okablowania strukturalnego, winna być włączona do istniejącej serwerowni, za pomocą łącza światłowodowego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania całości pomiarów certyfikacyjnych (certyfikaty na okres 20÷25 lat), a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

11.6 Instalacje kontroli dostępu - KD

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji napadu i włamania

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania konfiguracji, regulacji, oprogramowania i uruchomienia całości systemu, a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Uwaga. Winda osobowa musi uwzględniać możliwość sterowania za pomocą kontroli dostępu. Np. ograniczenie dostęp do kondygnacji hotelowej czy biurowej

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

11.7 Instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu - SWiN

Wykonanie instalacji kontroli dostępu w modernizowanych

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania konfiguracji, regulacji, oprogramowania i uruchomienia całości systemu, a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

11.8 Instalacje telewizji przemysłowej – CCTV

Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej (dozorowej)

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania konfiguracji, regulacji, oprogramowania i uruchomienia całości systemu, a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

12 Instalacje systemu elektroakustycznego, inspicjenta, rozgłoszeniowe i rejestracji wielokanałowej

12.1 Instalacje systemu elektroakustycznego

Wykonanie instalacji systemu elektroakustycznego na Dużej Scenie

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres i przedmiot robót obejmujący zarówno adaptację akustyczną pomieszczeń jak i wykonawstwo systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, rozgłoszeniowego, rejestracji wielokanałowej, multimediów oraz branż pokrewnych, musi być zgodny z audytem akustycznym i projektami tychże systemów.

Zgodnie z audytem akustycznym Wykonawca musi wykonać i przedstawić pomiary akustyki odnośnych pomieszczeń pod nadzorem wskazanego przez Inwestora specjalisty (inspektora).

Zgodnie z audytem akustycznym Wykonawca musi wykonać odbiorcze pomiary akustyki odnośnych pomieszczeń, przedstawić protokół odbiorczy z pomiarów, który ma potwierdzić lub nie, założone parametry akustyczne pomieszczeń, zapisane w audycie akustycznym. Pomiar musi być wykonany przed założeniem systemów nagłośnienia, oraz pod nadzorem wskazanego przez Inwestora niezależnym fachowcem (inspektorem) z dziedziny pomiarów i akustyki pomieszczeń. System nagłośnieniowy musi być zestrojony zgodnie z projektem i audytem akustycznym. Powyższe pomiary wykonuje Oferent na własny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania konfiguracji, regulacji, oprogramowania i uruchomienia całości systemu, a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

12.2 Instalacje systemu inspicjenta

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu inspicjenta (instalacji interkomowej) w modernizowanych pomieszczeniach Teatru Powszechnego w Łodzi.

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania konfiguracji, regulacji, oprogramowania i uruchomienia całości systemu, a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz elementów wyposażenia z podaniem konkretnych typów i nazw identyfikujących ofertowane rozwiązania.

Wykaz ten musi zawierać informacje pozwalające Zamawiającemu, na ocenę zgodności oferty z dokumentację projektową oraz przeprowadzenie późniejszych czynności odbiorowych.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

12.3 Instalacje systemu rozgłoszeniowego

Wykonanie instalacji systemu rozgłoszeniowego.

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania konfiguracji, regulacji, oprogramowania i uruchomienia całości systemu, a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

12.4 Instalacje systemu rejestracji wielokanałowej

Wykonanie instalacji systemu rejestracji wielokanałowej

Instalacje należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania konfiguracji, regulacji, oprogramowania i uruchomienia całości systemu, a także przeszkolenia przyszłej obsługi.

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.

13 Instalacje technologiczne – mechanika sceniczna

Wykonanie instalacji mechaniki scenicznej sceny głównej . ,.

13.1 mechanizacja górna

13.2 mechanizacja dolna,

13.3 okotarowanie

13.4 układ sterowania

Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. -

13.5 Z zamówienia wyłączone są :

-dostawa/montaż 1 szt. zapadni scenicznej transportowej (ZT);

- dostawa/montaż 1 szt. żurawia z wciągarką łańcuchową;

- dostawa/montaż 2 szt. wciągarek głośnikowych z napędem ręcznym (SGR1, SGR2)

- dostawa/montaż sceny obrotowej zintegrowanej z podłogą sceny;

- dostawa/montaż 2 szt. wciągarek głośnikowych do zascenia;

- dostawa/montaż 3 szt. sztankietów zascenia (ZS1-ZS3).

Wykonane instalacje muszą odpowiadać aktualnym na czas ich oddawania do użytku, przepisom i normą.